Załącznik nr 1.1. do OPZ

Zakres czynności serwisowych i przeglądów dla systemów klimatyzacji w budynkach biurowych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 398A, 398B, 400, 404 i 406

- SYSTEMY KLIMATYZACYJNE DLA BUDYNKU NR 398A

1.1. Klimatyzator typu Split FTXK-AW/S+RXK-A (jednostki wew. – 3 [szt.] i jednostki zew. – 3 [szt.]) Producent: DAIKIN urządzenia na gwarancji producenta

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

- Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

1.2. Klimatyzator typu Split (jednostki wew. – 2 [szt.] i jednostki zew. – 2 [szt.])

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

- SYSTEMY KLIMATYZACYJNE DLA BUDYNKU NR 398B (TRAFOHOUSE)

  - Klimatyzator typu Split (jedn. wew. 4 szt. i zewn. 1 szt.) w budynku 398B Tafohouse I piętro

Jednostka zewnętrzna Producent: LG Model FM30 AH – 1 [szt.]

Jednostki wewnętrzne Producent: LG Model MC12 AHM – 2 [szt.]

Jednostki wewnętrzne Producent: LG Model MC017AHM - 2 [szt.]

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrzajednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

- SYSTEMY KLIMATYZACYJNE DLA BUDYNKU NR 400

3.1. Klimatyzator typu Split FTXK35AW/RXK35AW (jednostki wew. – 2 [szt.] i jednostki zew. – 2 [szt.]). Producent: DAIKIN – obsługujące salę konferencyjną na poziomie 0

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

- Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

3.2. Centralki wentylacyjne nawiewno-wywiewne z rekuperatorem typu VAM350FA (2 kpl). Producent DAIKIN – obsługujące salę konferencyjną na poziomie 0

Opis czynności serwisowych

  - Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

  - Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

  - Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

  - Uruchomienie systemu

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

- Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

3.3. Klimatyzator typu Split FTXS35K3/RXS35K (jednostki wew. – 5 [szt.] i jednostki zew. – 5 [szt.]) Producent: DAIKIN – obsługujące serwerownie na kondygnacjach od 0 do +4

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemów

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

- Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

- SYSTEMY KLIMATYZACYJNE DLA BUDYNKU NR 404 (SEGMENT B)

Instalacja klimatyzacji składa się z freonowego układu klimatyzacyjnego DAIKIN VRV IV wyposażonego w sterownik DAM6002B51 z programem INTELLIGENT MANAGER (Instrukcja obsługi została załączona do dokumentacji powykonawczej Instalacje Sanitarne tom 5/10 strony od 258 -387h). W skład tego układu wchodzą pompy ciepła DAIKIN zamontowane w pomieszczeniu maszynowni VRV zlokalizowanej na poziomie -1 – spełniające rolę jednostek zewnętrznych, oraz klimakonwektory kanałowe zamontowane w przestrzeniach nad sufitami na powierzchniach biurowych na kondygnacjach 0 do +5 połączone dwururową instalacją freonową i kablami sterująco-sygnalizacyjnymi. Instalacja rozdzielona jest na 12 układów (po dwa na piętro), które mogą działać niezależnie. Klimakonwektory z danego układu zgodnie z projektem powykonawczym mogą w jednym czasie albo chłodzić albo grzać pomieszczenia, w których są zamontowane (urządzenia zgodnie z rysunkami poszczególnych kondygnacji).W celu okresowego czyszczenia filtrów oraz dezynfekcji wymiennika w klimakonwektorach należy otworzyć metalowe rewizje lub rewizje w kanałach wykonanych z płyty TOP AIR SOFIK na krućcu ssawnym klimakonwektora i wyciągnąć filtr, lub zdemontować metalową opaskę ewentualnie otworzyć rewizję w kanałach wykonanych z płyty TOP AIR SOFIK na krućcu tłocznym klimakonwektora.

Pompy ciepła pobierają i oddają ciepło ( w zależnie od potrzeb ) instalacji napełnionej wodnym roztworem glikolu etylenowego (40 %), która wyposażona jest w pompy obiegowe WILO - IL –E 100/270-11/4-R1 S1, zawory odcinające wyposażone w siłowniki DANFOSS, wymiennik ciepła ALFA LAVAL - TL6-BFG/61-0.4-316-EPDMP i wieżę chłodniczą EVAPCO - LSWA 87A. W zależności od zapotrzebowania (utrzymywanie temperatury pętli wodnego roztworu glikolu pomiędzy +30 a 45˚C) pracuje albo wymiennik ciepła zasilany z rozdzielacza ciepła (układ CT2; po spadku temp. poniżej +30˚C) lub wieża chłodnicza chłodzona powietrzem i zraszana wodą uzupełnianą ze SUW - INWATER zlokalizowanej w pomieszczeniu przyłącza wody na poziomie -1 (powyżej temperatury +45˚C).

4.1. Częstotliwość i zakres przeglądów serwisowych dla urządzeń systemu VRV IV DAIKIN:

- sprawdzenie działania systemów – 2 razy w roku przed sezonem zimowym i letnim – z urządzeniem monitorującym Service Checker – opracowanie raportu

- sprawdzenie przegrzania w układach chłodniczych – 2 razy w roku – funkcja serwisowa na sterownikach klimatyzatorów

- sprawdzenie połączeń elektrycznych – 2 razy w roku

- sprawdzenie ilości, wycieków oraz widocznych punktów czynnika chłodniczego – 2 razy w roku

- analiza pracy systemów pod względem ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego (ewentualne uzupełnienie czynnika nie jest objęte umową) i sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury jednostek wewnętrznych i agregatów – 2 razy w roku

- sprawdzenie poprawności odczytów z czujników ciśnienia agregatów w układzie chłodniczym – 2 razy w roku

- sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek – Mega testerem – 2 razy w roku

- sprawdzenie poboru prądu agregatów – 2 razy w roku

- czyszczenie filtrów cieczowych instalacji zasilającej agregaty VRV – uzupełnienie i odpowietrzenie zładu – 2 razy w roku

- sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających agregaty – czujników przepływu wody – 2 razy w roku

- czyszczenie filtrów powietrza i glikolowych klimatyzatorów – 2 razy w roku

- czyszczenie obudowy agregatów płynem Con Coil (atest higieniczny) – 2 razy w roku

- dopuszczenie glikolu po oczyszczeniu filtrów – 2 razy w roku

- dezynfekcja wymienników klimatyzatorów – 2 razy w roku

- sprawdzenie układu wodnego – 2 razy w roku

- sprawdzenie modułu pompowego – 2 razy w roku

- Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji

- Przeprowadzenie TESTU całego systemu klimatyzacji

- Wykonanie analizy  parametrów pracy systemów VRV w formie raportu za pomocą Service Checker 4.

- Uruchomienie systemu

- Aktualizowanie oprogramowania agregatów VRV zgodnie z zaleceniami producenta.

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

# Jednostki wew. FXSQ25-63P7VEB (system VRV)

Serwis specjalistyczny, raz na pół roku, czyszczenie filtra powietrza preparatem Frionett 2 RTU oraz odgrzybianie parowników i filtrów preparatem Coil-Rite, sprawdzenie szczelności, drożności układu odprowadzenia skroplin, udrożnienie odpływu skroplin oraz kontrola zabezpieczeń i sterowania elektrycznego, sprawdzenie silnika wentylatora, uruchomienie systemu. Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji. Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Poziom 0 – 30 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +1 – 33 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +2 – 33 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +3 – 33 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +4 – 33 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +5 – 21 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

# Jednostki zewnętrzne RWEYQ8PY1 i RWEYQ10PY1 (system VRV)

Opis czynności serwisowych:

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wew.i zewn.

- Sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek

- Sprawdzenie poboru prądów przez agregaty

- Sprawdzenie wycieków wodnych oraz gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Sprawdzenie odczytów ciśnienia układu freonowego – ssania

- Sprawdzenie odczytów ciśnienia układu freonowego – tłoczenie

- Sprawdzenie i czyszczenie filtrów wodnych

- Sprawdzenie działania czujników przepływu

- Czyszczenie filtrów powietrza jednostek wewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO

Częstotliwość przeglądów:

- sprawdzenie działania systemów przed sezonem zimowym – urządzeniem monitorującym Service Checker – opracowanie raportu – 1 raz w roku

- sprawdzenie przegrzania w układach chłodniczych – funkcja serwisowa na sterownikach klimatyzatorów – 2 razy w roku

- sprawdzenie połączeń elektrycznych – 2 razy w roku

- sprawdzenie wycieków wodnych oraz widocznych punktów czynnika chłodniczego (ewentualne uzupełnienie czynnika R-410A nie jest objęte umową) – 2 razy w roku

- analiza pracy systemów pod względem ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego - sprawdzenie poprawności oodczytów czujników temperatury jednostek wewnętrznych i agregatów – 2 raz w roku

- sprawdzenie poprawności odczytów z czujników ciśnienia agregatów w układzie chłodniczym (ewentualne uzupełninie czynnika R-410A nie jest objęte umową) – 2 raz w roku

- sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek – Mega testerem – 1 raz w roku

- sprawdzenie poboru prądu agregatów – 1 raz w roku

- czyszczenie filtrów wodnych instalacji zasilającej agregaty VRV – uzupełnienie i odpowietrzenie zładu – 1 raz w roku

- sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających agregaty – czujników przepływu wody – 2 razy w roku

- czyszczenie filtrów powietrza klimatyzatorów – 2 razy w roku

- Czyszczenie obudowy agregatów płynem Con Coil. – 2 razy w roku

- Czyszczenie filtrów glikolowych – 2 razy w roku

- Sprawdzenie układu wodnego – 2 razy w roku

- Sprawdzenie modułu pompowego – 2 razy w roku

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego – 2 razy w roku

- Podłączenie Serwis Checkera sprawdzenie parametrów pracy systemu. – 2 razy w roku

- dezynfekcja wymienników klimatyzatorów – 2 raz w roku

- Wykonanie analizy  parametrów pracy systemów VRV w formie raportu za pomocą Service Checker 4.

- Aktualizowanie oprogramowania agregatów VRV zgodnie z zaleceniami producenta

RWEYQ8PY1 – 19 szt. o nr fabrycznych urządzeń: 1400519, 1400417, 1400421, 1400549, 1400501, 1400546, 1400418, 1400534, 1400548, 1400509, 1400535., 1400500, 1400511, 1400532, 1400547, 1400432, 1400457, 1400533, 1400428.

RWEYQ10PY1 – 4 szt. o nr fabrycznych urządzeń: 1400499, 1400475, 1400500, 1400497.

# Jednostki wew. FTXS50J2V1B 6 szt. i zewn. RXS50J2V1B 6 szt. systemu SPLIT

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

- Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

# Jednostki wew. FTX35J2V1B/FTXS35K2V1B – szt.14 i zewn. RKS35J2V1B/RXS35J2V1B –   szt. 14 systemu SPLIT

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

- Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

# Agregaty skraplające do chłodnic central wentylacyjnych typ ERQ 200AW1B – 6 kpl.

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie wycieków gazowych – MASTERCOOL 55100

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Kontrola pracy urządzeń, szczelność, parametry pracy, stan  zabezpieczeń i sterowań

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych, silników elektrycznych, sprawdzenie i smarowanie łożysk silników

- Sprawdzenie sterowania agregatami

- Czyszczenie chemiczne wymienników agregatów preparatem Con Coil

- Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji.

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Ponadto:

- Konserwacja po długiej przerwie w eksploatacji (np. przed początkiem sezonu)

- Sprawdź drożność wylotów powietrza z central klimatyzacyjnych i zewnętrznych, w razie potrzeby udrożnić je.

- Oczyść filtry powietrza i obudowy central klimatyzacyjnych. Należy postępować wg informacji zawartych w instrukcji obsługi central klimatyzacyjnych, a ponadto koniecznie zamontować oczyszczone filtry z powrotem w tym samym położeniu.

- Włącz zasilanie na co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem urządzenia; zapewni to bardziej płynną pracę urządzenia. Po włączeniu zasilania włączają się wyświetlacze pilota zdalnego sterowania.

- Pozostaw centrale klimatyzacyjne w trybie samego nawiewu na około pół dnia, aby wysuszyć wnętrza urządzeń. Szczegółowe informacje o pracy w trybie nawiewu można znaleźć w punkcie

- Wyłącz zasilanie. Wyświetlacze pilota wyłączą się.

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

# Pompa skroplin w pomieszczeniu VRV – AQUALIFT F Compact - KESSEL

Opis czynności serwisowych

- Kontrola wydajności

- Sprawdzenie ciśnienia przed i za pompą

- Kontrola zasilania

- Sprawdzenie ciśnienia w układzie

Specjalistyczny serwis raz na 6 miesięcy. Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: KESSEL

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

- SYSTEMY KLIMATYZACYJNE DLA BUDYNKU NR 406 (SEGMENT A)

Na potrzeby chłodzenia jednostek zewnętrznych systemu VRV wykonano pętlę wodnego roztworu 40% glikolu zasilającą zamkniętą chłodnię wieżową typ. LSWA58A, producenta: EVAPCO, która to wieża została objęta 48 miesięczną gwarancją jakości, tj. do dnia 1 września 2020 r. Przepływ czynnika  wymuszony zostaje układem pompowym w systemie 1+1 jedna pompa pracuje druga w rezerwie. System zabezpieczony jest przeponowym naczyniami wzbiorczymi typ NG50 (3 szt.) firmy Reflex oraz zaworem bezpieczeństwa typ 1” SYR 1915. System automatyki umożliwia odpowiednie przełączanie zaworów wodnych z siłownikiem, w następujący sposób:

- W okresie letnim: Bypass wymiennika ciepła, przepływ wody przez chłodnię wieżową,

- W okresie zimowym: Bypass chłodni wieżowej, przepływ wody przez wymiennik ciepła.

Źródłem ciepła dla omawianego budynku jest węzeł cieplny zlokalizowany w odrębnym budynku nr 398B tzw. TRAFOHOUSE. W hali garażowej Segmentu A zlokalizowano rozdzielacz ciepła technologicznego, zasilany zewnętrzną niskoparametrową instalacją cieplną. Wykonano trzy obiegi grzewcze: nagrzewnice w centralach wentylacyjnych wraz z nagrzewnicami w kurtynach powietrza, wymiennik ciepła na systemie VRV, obieg centralnego ogrzewania.

Instalacja chłodzenia systemu VRV wykonana z rur stalowych izolowanych kauczukiem syntetycznym gr. 50mm Armaflex AC, a na zewnątrz 2x50mm w płaszczu aluminiowym.

5.1. Częstotliwość i zakres przeglądów serwisowych dla urządzeń systemu VRV IV DAIKIN:

- sprawdzenie działania systemów – 2 razy w roku przed sezonem zimowym i letnim – z urządzeniem monitorującym Service Checker – opracowanie raportu

- sprawdzenie przegrzania w układach chłodniczych – 2 razy w roku – funkcja serwisowa na sterownikach klimatyzatorów

- sprawdzenie połączeń elektrycznych – 2 razy w roku

- sprawdzenie ilości, wycieków oraz widocznych punktów czynnika chłodniczego – 2 razy w roku

- analiza pracy systemów pod względem ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego (ewentualne uzupełnienie czynnika nie jest objęte umową) i sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury jednostek wewnętrznych i agregatów – 2 razy w roku

- sprawdzenie poprawności odczytów z czujników ciśnienia agregatów w układzie chłodniczym – 2 razy w roku

- sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek – Mega testerem – 2 razy w roku

- sprawdzenie poboru prądu agregatów – 2 razy w roku

- czyszczenie filtrów cieczowych instalacji zasilającej agregaty VRV – uzupełnienie i odpowietrzenie zładu – 2 razy w roku

- sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających agregaty – czujników przepływu wody – 2 razy w roku

- czyszczenie filtrów powietrza i glikolowych klimatyzatorów – 2 razy w roku

- czyszczenie obudowy agregatów płynem Con Coil (atest higieniczny) – 2 razy w roku

- dopuszczenie glikolu po oczyszczeniu filtrów – 2 razy w roku

- dezynfekcja wymienników klimatyzatorów – 2 razy w roku

- sprawdzenie układu wodnego – 2 razy w roku

- sprawdzenie modułu pompowego – 2 razy w roku

- Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji

- Przeprowadzenie TESTU całego systemu klimatyzacji

- Wykonanie analizy  parametrów pracy systemów VRV w formie raportu za pomocą Service Checker 4.

- Uruchomienie systemu

- Aktualizowanie oprogramowania agregatów VRV zgodnie z zaleceniami producenta.

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

# Jednostki wew. FXSQ25P-63P7VEB (system VRV)

Serwis specjalistyczny, raz na pół roku, czyszczenie filtra powietrza preparatem Frionett 2 RTU oraz odgrzybianie parowników i filtrów preparatem Coil-Rite, sprawdzenie szczelności, drożności układu odprowadzenia skroplin, udrożnienie odpływu skroplin oraz kontrola zabezpieczeń i sterowania elektrycznego, sprawdzenie silnika wentylatora, uruchomienie systemu. Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji. Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Poziom 0 – 36 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +1 – 37 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +2 – 32 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +3 – 36 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +4 – 37 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

Poziom +5 – 37 szt. urządzeń kanałowych typu: FXSQ25-63P7VEB

# Jednostki zewnętrzne zew. RWEYQ8PY1 – 21 [szt.] i RWEYQ10PY1 – 3 [szt.] (system VRV)

Opis czynności serwisowych:

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wew.i zewn.

- Sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek

- Sprawdzenie poboru prądów przez agregaty

- Sprawdzenie wycieków wodnych oraz gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Sprawdzenie odczytów ciśnienia układu freonowego – ssania

- Sprawdzenie odczytów ciśnienia układu freonowego – tłoczenie

- Sprawdzenie i czyszczenie filtrów wodnych

- Sprawdzenie działania czujników przepływu

- Czyszczenie filtrów powietrza jednostek wewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO

Częstotliwość przeglądów:

- sprawdzenie działania systemów przed sezonem zimowym – urządzeniem monitorującym Service Checker – opracowanie raportu – 1 raz w roku

- sprawdzenie przegrzania w układach chłodniczych – funkcja serwisowa na sterownikach klimatyzatorów – 2 razy w roku

- sprawdzenie połączeń elektrycznych – 2 razy w roku

- sprawdzenie wycieków wodnych oraz widocznych punktów czynnika chłodniczego (ewentualne uzupełnienie czynnika R-410A nie jest objęte umową) – 2 razy w roku

- analiza pracy systemów pod względem ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego - sprawdzenie poprawności oodczytów czujników temperatury jednostek wewnętrznych i agregatów – 2 raz w roku

- sprawdzenie poprawności odczytów z czujników ciśnienia agregatów w układzie chłodniczym (ewentualne uzupełninie czynnika R-410A nie jest objęte umową) – 2 raz w roku

- sprawdzenie rezystancji uzwojeń sprężarek – Mega testerem – 1 raz w roku

- sprawdzenie poboru prądu agregatów – 1 raz w roku

- czyszczenie filtrów wodnych instalacji zasilającej agregaty VRV – uzupełnienie i odpowietrzenie zładu – 1 raz w roku

- sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających agregaty – czujników przepływu wody – 2 razy w roku

- czyszczenie filtrów powietrza klimatyzatorów – 2 razy w roku

- Czyszczenie obudowy agregatów płynem Con Coil. – 2 razy w roku

- Czyszczenie filtrów glikolowych – 2 razy w roku

- Sprawdzenie układu wodnego – 2 razy w roku

- Sprawdzenie modułu pompowego – 2 razy w roku

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego – 2 razy w roku

- Podłączenie Serwis Checkera sprawdzenie parametrów pracy systemu. – 2 razy w roku

- dezynfekcja wymienników klimatyzatorów – 2 raz w roku

- Wykonanie analizy  parametrów pracy systemów VRV w formie raportu za pomocą Service Checker 4.

- Aktualizowanie oprogramowania agregatów VRV zgodnie z zaleceniami producenta

1. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001027

2. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001006

3. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000957

4. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000905

5. RWEYQ10PY1 MFG. NO. A001574

6. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000945

7. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001009

8. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001012

9. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001000

10. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000910

11. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001008

12. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000880

13. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001007

14. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000958

15. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001019

16. RWEYQ10PY1 MFG. NO. A001764

17. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000894

18. RWEYQ10PY1 MFG. NO. A001537

19. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000919

20. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001018

21. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000999

22. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A001069

23. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000963

24. RWEYQ8PY1 MFG. NO. A000971

# Jednostki wew. FTS50J2V1B 18 szt. i zewn. RXS50J2V1B 18 szt. systemu SPLIT – w pomieszczeniach serwerowni na kondygnacjach od 0 do +5

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – czerwiec 2020 r.

- Przegląd nr 2 – grudzień 2020 r.

- Przegląd nr 3 – czerwiec 2021 r.

- Przegląd nr 4 – grudzień 2021 r.

- Przegląd nr 5– czerwiec 2022 r.

- Przegląd nr 6 – grudzień 2022 r.

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

# Klimatyzatory typu Split (jedn. wewn. i zewn.) zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych na kondygnacji -1 (hala garażowa)

5.4.1. Pomieszczenie maszynowni VRV

Jednostka zewnętrzna Producent: LG, model S30AW (ASUW306DGMO) – 1 [szt.]

Jednostki wewnętrzne Producent: LG, model S30AW, (ASNW3060GMO) -1 [szt.]

5.4.2. Pomieszczenie centrali telefonicznej

Jednostka wewnętrzna typ FTXS35J2V1B Producent: DAIKIN – 1 [szt.]

Jednostka zewnętrzna typ RKS35J2V1B Producent: DAIKIN. – 1 [szt.]

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

5.4.3.  Pomieszczenie techniczne UPS

Jednostka wewnętrzna typ FHQG125CVEB Producent: DAIKIN – 1 [szt.]

Jednostka zewnętrzna typ RZQG125L7V1B Producent: DAIKIN – 1 [szt.]

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wycieków gazowych

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Czyszczenie i odkażanie chemiczne filtrów powietrza jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- Czyszczenie chemiczne wymienników jednostek zewnętrznych

- Dezynfekcja i odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych

- Wyczesanie lamel skraplaczy

- Sprawdzenie łożysk silnika wentylatora

- Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego

- Uruchomienie systemu

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO.

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

# Agregaty skraplające do chłodnic central dachowych typ ERQ 200A7W1B 7 kpl.

Opis czynności serwisowych

- Sprawdzenie funkcji przegrzania układu chłodniczego

- Sprawdzenie wycieków gazowych – MASTERCOOL 55100

- Sprawdzenie poprawności odczytów czujników temperatury

- Kontrola pracy urządzeń, szczelność, parametry pracy, stan  zabezpieczeń i sterowań

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych, silników elektrycznych, sprawdzenie i smarowanie łożysk silników

- Sprawdzenie sterowania agregatami

- Czyszczenie chemiczne wymienników agregatów preparatem Con Coil

- Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji.

- Dokonywanie wpisów w systemie CRO

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

Ponadto:

- Konserwacja po długiej przerwie w eksploatacji (np. przed początkiem sezonu)

- Sprawdź drożność wylotów powietrza z central klimatyzacyjnych i zewnętrznych, w razie potrzeby udrożnić je.

- Oczyść filtry powietrza i obudowy central klimatyzacyjnych. Należy postępować wg informacji zawartych w instrukcji obsługi central klimatyzacyjnych, a ponadto koniecznie zamontować oczyszczone filtry z powrotem w tym samym położeniu.

- Włącz zasilanie na co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem urządzenia; zapewni to bardziej płynną pracę urządzenia. Po włączeniu zasilania włączają się wyświetlacze pilota zdalnego sterowania.

- Pozostaw centrale klimatyzacyjne w trybie samego nawiewu na około pół dnia, aby wysuszyć wnętrza urządzeń. Szczegółowe informacje o pracy w trybie nawiewu można znaleźć w punkcie

- Wyłącz zasilanie. Wyświetlacze pilota wyłączą się.

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta: DAIKIN

# Pompy skroplin

Opis czynności serwisowych

- Kontrola wydajności

- Sprawdzenie ciśnienia przed i za pompą

- Kontrola zasilania

- Sprawdzenie ciśnienia w układzie

- Specjalistyczny serwis raz na 6 miesięcy. Przestrzegać wszelkich zaleceń producenta co do zakresu i zaleceń przeglądowych i serwisowych zawartych w DTR oraz zaleceń zawartych w Instrukcji eksploatacji

Wymagania dla firmy serwisującej

Posiadanie aktualnej autoryzacji producenta

Terminy przeglądów

- Przegląd nr 1 – wrzesień 2020 r.

- Przegląd nr 2 – marzec 2021 r.

- Przegląd nr 3 – wrzesień 2021 r.

- Przegląd nr 4 – marzec 2022 r.

- Przegląd nr 5– wrzesień 2022 r.

- Przegląd nr 6 – marzec 2023 r.

- WYMAGANIA KOŃCOWE

Wszystkie urządzenia powinny pracować zgodnie z przeznaczeniem oraz według wytycznych podanych przez producentów.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poniższych czynności:

- Wykonanie analizy  parametrów pracy systemów VRV w formie raportu za pomocą Service Checker 4.

- Aktualizowanie oprogramowania agregatów VRV zgodnie z zaleceniami producenta.

- Okresowego sprawdzania parametrów powietrza nawiewanego (temperatura, wilgotność), wszelkie nieprawidłowości korygować;

- Okresowego sprawdzania czystości filtrów i w miarę potrzeb wymieniać;

- Okresowego sprawdzania czystość kanałów – przynajmniej raz na rok;

- Dokonywania wpisów w systemie CRO – w sytuacjach w których jest to konieczne.

- Kontroli szczelności układu zgodnie z rozporządzeniem 517/2014WE z wpisem do CRO – co 12 miesięcy.

- Wykonywania wszelkich innych czynności obsługowych, przewidzianych przez producenta, zgodnie z DTR urządzeń.

- Wykonywania przeglądów eksploatacyjnych przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy (jednak nie rzadziej niż co 2000 godzin pracy urządzenia).

- Wprowadzania niezbędnych korekt, dokonywania aktualizacji dokumentacji powykonawczej/wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Konserwacje mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające doświadczenie, umiejętności oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania powierzonych prac. Podczas przeprowadzania prac kontrolnych i konserwatorskich należy bezwzględnie przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

- Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy przez doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do konserwacji, serwisu i napraw systemów klimatyzacji DAIKIN. W przypadku konieczności realizacji robót lub pomiarów elektrycznych Wykonawca zapewni do ich wykonania osobę dysponującą ważnymi uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP minimum do 1kV,

- Wykonawca przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot umowy będzie używał fabrycznie nowych mediów, części, urządzeń, sterowników i innych materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do zastosowania w serwisowanych systemach,

- Wykonawca do dezynfekcji i odgrzybiania systemów wentylacji i klimatyzacji będzie używał środków grzybobójczych i odkażających, odpowiednich dla poszczególnych systemów, posiadających dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Przed użyciem środków grzybobójczych i odkażających Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki stosowanych środków i uzyska akceptację ich użycia,

- Wykonawca będzie uzgadniał każdorazowo termin realizacji prac objętych niniejszą umową z osobą koordynującą realizację umowy ze strony Zamawiającego, przed ich faktycznym rozpoczęciem zgłosi tej osobie gotowość przystąpienia do prac,

- Wykonawca będzie pełnił pogotowie serwisowe, a w szczególności na własny koszt podejmie niezwłocznie wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia prawidłowej pracy systemów,

- Wykonawca na swój koszt odprowadzi odpady pochodzące z realizacji przedmiotu umowy,

- Wykonawca każdorazowo po zakończeniu prac dokona wpisu w karcie serwisowej każdego systemu/urządzenia, założonej przez Zamawiającego. Wpis obejmie datę wykonania prac, numer systemu/urządzenia, krótką informację dotyczącą zakresu wykonanych prac oraz wnioski/uwagi dotyczące dalszego postępowania wraz z podaniem zadanych i nastawionych parametrów pracy (w tym potrzebę uzupełnienia czynnika chłodniczego, wymiany części i podzespołów lub elementów instalacji, których stan techniczny może być przyczyną awarii oraz wskazanie wszelkich ewentualnych potrzeb modernizacji systemów/urządzeń),

- Z przeprowadzonych czynności serwisowych, konserwacji i napraw Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu protokół wykonania prac. Zaakceptowany protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT,

- Na każdy wniosek Zamawiającego wyda pisemną opinię/ekspertyzę o stanie technicznym systemów/urządzeń.